CARBON CARE

CARBON CARE – îngrijire și întreținere de calitate superioară

- Descriere produs:

- Efect:

3. Domeniu de utilizare:

4. Mod  de utilizare:

BRUNOX® CARBON CARE este soluția potrivită pentru întreținerea componentelor care merită o îngrijire de calitate ridicată.

BRUNOX CARBON CARE întreține, lustruiește, curăță și păstrează componentele de carbon ale bicicletelor.

În același timp, BRUNOX CARBON CARE înlătură complet umiditatea și formează o peliculă uniformă și care nu se întărește între componentele din fibră carbon și părțile de aluminiu ale bicicletei.

BRUNOX CARBON CARE are proprietăți antistatice, astfel încât respinge praful și murdăria.

BRUNOX CARBON CARE asigură o protecție ideală pentru:

- Biciclete din fibră de carbon sau compozite

- Componente din fibră carbon pentru biciclete și motociclete, mașini sport sau bărci

- Accesorii din fibră carbon

BRUNOX CARBON CARE este soluția potrivită pentru îngrijirea de calitate a produselor din fibră de carbon.

BRUNOX CARBON CARE este ideal pentru îngrijirea delicată și regulată a componentelor din fibă de carbon sau compozite.

Spălați în prealabil componentele din fibră de carbon sau compozite cu apă.  Pentru a se evita formarea petelor de apă, zonele afectate trebuie șterse cu o lavetă din microfibră.

Aplicați cîteva picături de BRUNOX CARBON CARE pe o lavetă din microfibră și ștergeți murdăria. În cazul în care piesele sunt foarte murdare, se recomandă repetarea procedeului, în caz de necesitate folosindu-se o perie moale, non-abrazivă.

Ștergeți excesul de soluție BRUNOX CARBON CARE cu o lavetă din microfibră curată.

| Technisches Datenblatt BRUNOX® CARBONPFLEGE | BL/LI//blj – 07.05.2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |

- Ambalare:

- Specificații tehnice:

| Spray: | 120 ml, |
| --- | --- |
| Aspect: | Transparent |
| Densitate (20 °C): | Vrac: 0,82 ± 0,02 g/cm3 |
| Vâscozitate |  |
| dinamică (20 °C): | Vrac = 4 mPas |
| Punct de aprindere: | Vrac: 78 °C |
| Rezistență la temperatură: | 130 °C permanent |
| Randament: | Aprox. 110 m2/l pentru un strat cu o grosime de 1,5 μm |

CARBON CARE

,

CARBON CARE – îngrijire și întreținere de calitate superioară

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt

Informația conținută în acest document se bazează pe cunoștințele și experiența noastră actuale. Nu îi absolvă pe procesatori de obligați de a testa produsul înainte de utilizare, dat fiind multitudinea de factori care pot influența procesarea și aplicarea produsului nostru. Fără acceptul prealabil al BRUNOX AG / GmbH, nicio parte a acestei publicații nu poate fi utilizată electronic, copiată mecanic, reproddusă, transmisă sau stocată. Această fișă tehnică și conținutul său  (informația) constituie proprietate intelectuală a BRUNOX AG / GmbH. Nu se acordă licențe; informația este destinată exclusiv informării în legătură cu produsul corespunzător. Drepturile de proprietate intelectuală aparțin BRUNOX AG / GmbH. Informația se poate modifica fără notificare prealabilă, înlocuind toate specificațiile tehnice furnizate anterior. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă nicio răspundere pentru corectitudinea sau caracterul complet și nu acceptă nicio răspundere pentru daunele materile sau imateriale provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor prezentate sau a utilizării incorecte sau incomplete a informațiilor. Procesatorii trebuie să verifice informația și produsul conform scopului lor. Aceștia nu trebuie să facă supoziții privind caracterul adecvat pe baza informațiilor incluse sau omise. BRUNOX AG / GmbH nu își asumă răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea rezultată din încrederea în informația prezentată și utlizarea ei (inclusiv răspunderea rezultată din negllijență sau în cazul în care BRUNOX AG / GmbH avea cunoștință că o astfel de posiilitate există). Răspunderea BRUNOX AG / GmbH rămâne neafectată în caz de deces sau vătămare corporală rezultate din neglijență.

BRUNOX ® este o marcă înregistrată a BRUNOX AG Switzerland.

| Technisches Datenblatt BRUNOX® CARBONPFLEGE | BL/LI//blj – 07.05.2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 |  |  |